# Änderungen in Arbeitsmappe Variantenuntersuchung (Var...xls):

    - Var50_v97-03.xls (Version 5)

Wichtigste Erneuerungen:

Umstellung auf einen Durchrechnungszeitraum von 50 Jahren

2002-02-01	Var40.xls (Version 4)

Wichtigste Erneuerungen (u.a):

- Umstellung auf Euro-Preise

- Einheitspreise für Kläranlagen und Pumpwerke wurden angepasst

- Faktor für die Herstellungskosten: nunmehr auch für Druckleitungen

- Klein-Pumpwerke (11-50 EW): Möglichkeit für Einzel- bzw. Doppelpumpwerk, mit/ohne Fernwirkanlage

- Weitergehende Reinigung: mit Standardzuschlag +10 %

- Optionen für diverse Formen der Klärschlammentsorgungs- und Klärschlammverwertungsmöglichkeiten

- Blatt Si (Sonder-Investitionskosten): für 10 Investitionen erweitert

- Blatt Sb (Sonder-Betriebskosten): für 10 Möglichkeiten erweitert

2002-02-05	Var40a

1. Blatt xM: ARA wird mit mind. 4 EW berechnet; Nebenrechnung in Spalte B.

2. Blatt xM: Kommentar wegen Matrixformel wurde berichtigt.

3. Blatt Tabelle: BK/HA bzw. BK/EW  wurde nun die Gesamtsumme über die 30 Jahre durch den Diskontierungsfaktor für die Betriebskosten (idR 19,600) und den EW bzw. HA dividiert. Das bedeutet es sind durchschnittliche jährliche BK über 30 Jahre. Sollten BK (im Blatt Sb) nur über 10 Jahre laufen, so werden sie auf 30 Jahre aufgeteilt !

4. Blatt Si:  Summenbildung schloss nicht alle Zellen ein.

5. Blatt xK: Korrektur von einem falschen Verweis

Die Betriebskosten in den Blättern xZ und Tabelle werden über den Diskontierungsfaktor für laufende jährliche Kosten (idR 19,600) einmal multipliziert. Die Betriebskosten für die Graphik werden für jedes Jahr verzinst; aufgrund des anderen Rechenweges ergeben sich dadurch Differenzen um 1 %. Je höher der Anteil der BK am PKBW desto größer ist die Differenz.

2002-02-28	Var40b

im Blatt 1M fehlte in den Zellen N84 bis N86 die Summenformel; korrigiert

2002-11-25	Var40c

Die Formel für die IK-Pumpleitungen (Blatt M1) musste korrigiert werden. Es fehlte ein $-Zeichen, sodass beim Kopieren der Formel in die folgenden Zeilen, sie sich immer auf ein anderes Feld bezog.

# Änderungen in Arbeitsmappe Durchrechnung auf den Endverbraucher (End...xls):

2002-09-25	END40.xls (Version 4)

Neu; Anpassung an die neue Förderung

    - End4x5.xls Diverse kleine Korrekturen (statt öS > Euro...)

    - End4-1.xls (Version 4.1)

Errechnung des Gesamtfördersatzes (KKA+Land); Grafiken

# Änderungen im Merkblatt (Merkblatt...doc):

    - Merkblatt50.doc (Version 5)

Umstellung auf einen Durchrechnungszeitraum von 50 Jahren

2002-02-01	Merkblatt40.doc

an Version 4 angepasst

2002-09-25	Merkblatt40a.doc

## Hinweise für "Durchrechnung auf Endverbraucher" ergänzt

    - Merkblatt40b.doc

Kapitel „Durchrechnung auf Endverbraucher“ ergänzt und geringfügig überarbeitet